# 1	Hensikt/sammendrag

- Sikre at alt ledningsanlegg og alle veger som bygges og overleveres blir registrert i kommunale kartverk.

- Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn.

- Sikre unison utforming av ferdigdokumentasjon.

# 2 	Referanser

| System | Nr | Navn |
| --- | --- | --- |
| Rutinesamling EQS | 12 A | Mal kumkort |
| Rutinesamling EQS | Utbyggingsrutine nr 2 | Plankrav tekniske anlegg VA |
| Rutinesamling EQS | Utbyggingsrutine nr 10 | Kommunal overtagelse av anlegg |
| Rutinesamling EQS | Sjekkliste | Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg |
| Rutinesamling EQS | Utbyggingsrutine nr18 | Krav til innmåling og utsetting av høyder |
| Rutinesamling EQS | Utbyggingsrutine nr 7 | FDV-bok for pumpestasjon og renseanlegg |
| Rutinesamling EQS | Utbyggingsrutine nr 26 | Oppdatering av kommunens grunnkart |
| Rutinesamling EQS | Utbyggingsrutine nr 33 | Arkivering |
| Rutinesamling EQS | Utbyggingsrutine nr 37 | Gatelysnorm |

# 3 	Gyldig for

- Teknisk etat

- Konsulenter/entreprenører/leverandører/ av tekniske anlegg.

- Private utbyggere av VVA-anlegg

- Plan og utvikling

# 5 	Aktivitet

## 5.1. 	Omfang og ansvar

- Rutinen omfatter alle typer anlegg som bygges og hvor vann, avløp og veg skal overtas til drift og vedlikehold, dvs. den gjelder også anlegg som driftsenhet utfører i egen regi. Den gjelder også for VVA-anlegg i privat utbygging som skal overtas av kommunen.

- Ansvar for drift og vedlikehold av ledningskartverket er tillagt VA drift.

- Prosjektleder er ansvarlig for at alle data blir overlevert til superbruker for ledningskartet og eventuelt grunnkart. Det gjelder både anlegg som utføres med kommunen som byggherre og anlegg utført av andre som etterpå blir kommunal. For prosjekter i privat regi skal det i utbyggingsavtalen med kommunen avtales ansvar for data til kommunalt kartverk.

- VA drift er ansvarlig for å registrere mindre utbedringer av anlegg som er utført i egen regi.

## 5.2	Administrative rutiner.

Prosjekteringsfase:

For krav til innmåling for prosjektering – se rutine nr 18.

### Prosjekteringsdata

Under planleggingsfasen vurderes eksisterende kartdata for området, høyder for start og sluttpunkt på anlegget verifiseres. Avløpsledninger skal spyles og det skal kjøres kamera for best mulig grunnlag for prosjektering.

Anleggsnummer for kummer ved planlegging

Ved planleggingsstart står det fritt hvilke nummer som midlertidig tildeles nye kummer. Det skal imidlertid benyttes bokstaver foran et tall på følgende måte:

V= Vannkum, S=Spillvannskum, O=Overvannskum, SF=sandfang

Det benyttes ulike nummerserier for ulike kumtyper (for eksempel S1, O1, V1). Nummerering gjøres etter kumsett uavhengig av antall kummer pr lokasjon. Eksempelvis så ønsker vi ikke S2, V2 og O1 i samme kumsett.

Kommunikasjon

All overlevering av data og dokumentasjon skjer via prosjektleder. Traséene for VA legges inn i kommunens kartbase, hvor alle kummer får et nytt unikt nummer uavhengig av kartblad. Endringer som oppstår underveis i anlegget skal oppdateres på anleggstegning. Endelige anleggstegninger og kumskisser oversendes elektronisk i PDF-format. Det er ikke krav om å revidere lengdeprofil av VA-anlegg. FKB(felles kartbase) – ansvarlig i kommunen skal oversendes innmålingsdata for nye veger og endringer av eksisterende veger, inkludert gangveg/fortau. Kantstein, sluker, støttemurer og lyktestolper skal innmåles. Veger skal innmåles etter kantlinjene.

# 6. Krav til ferdigdokumentasjon

## 6.1  Kvalitet på koordinater og høyde.

Alle nyanlegg skal innmåles. Alle innmålinger skal være i Euref89 UTM sone 32 med NN2000 som høydesystem. Innmålingsdata skal overleveres som SOSI-fil.

## 6.2 Krav til ferdigdokumentasjon fra prosjekterende:

- Anleggstegning «as built» plan - i PDF-format.

## 6.3 Krav til ferdigdokumentasjon fra Entreprenør:

- Anlegget skal innmåles og overleveres i SOSI-fil:

  - Senter for kumlokk og sluk

  - Topp VL og bunn AL

  - Stoppekraner, grenpunkt, endepunkt, tilknytningspunkt og overgang i dimensjon/ledningstype, overløp

  - Trasepunkt

  - Pumpestasjoner både med og uten overbygg skal registreres.

  - Bend for ledning utenfor kum.

- Alle vannkummer skal fotograferes. For avløpskummer skal dette gjennomføres ved diameter lik eller og større enn 1 m. Fotografering skal skje mot nord. Dette gjelder både nye kummer og grensesnitt-kummer til eksisterende anlegg.

- Kumbilder skal ha god oppløsning men ikke større filstørrelse enn ca 5 MB. Filtype skal være jpg.

- Dokumentasjon på trykkprøving vannledning etter gjeldende standard.

- Rørinspeksjon av avløpsledninger med rapport og digital video.

- Sanitærmelding ved privat stikkledningsarbeid.

- Alt av trekkerør som legges ned av kommunen i forbindelse med bredbånd skal også registreres. Dette gjelder også kummer for trekkerør. Det gjelder også trekkerør som legges av kommunen eller private under offentlig veg i forbindelse med graving.

- Trasé for fjernvarme skal også måles inn og registreres.

- Egen SOSI-fil med Stikkrenner, kantstein, støttemurer, lyktestolper og gatelyskabel. Veger skal innmåles etter kantlinje.

- Utfylte kumkort ihht kommunal mal med bilde, jamfør 12 A Mal kumkort.

- For rene veganlegg: Sandfang og eventuelle nye avløpsledninger innmåles etter samme standard som andre kummer for VA-anlegg  Stikkrenner, kantstein, støttemurer, lyktestolper og gatelyskabel innmåles i egen fil.

# 7  Arkivering av ferdigtegninger/sluttdokumentasjon.

Prosjektleder arkiverer anleggstegning «as built» og annen sluttdokumentasjon i kommualt arkivsystem i samme sak som anlegget. Tegning lagres med prosjektnummer – anleggsnavn – område/gatenavn og «tegning og sluttdokumentasjon» i navn på journalposten.