### 1 Hensikt/sammendrag

Hensikten med denne rutinen er å sikre riktig kvalitet på planlegging, prosjektering og utbygging av VAR- tekniske anlegg som utføres i regi av utbyggingsenheten. Denne rutinen omfatter ikke det som skal gjøres i forbindelse med innmåling av ferdig anlegg, dvs Gemini VA.

### 2 Referanser

| Eier | System | Nr | Navn | Stikkord |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLN | Rutinesamling | 02 | Plankrav tekniske anlegg VAR | PLN |
| PLN | Rutinesamling | 17 | Gemini VA | PLN |

### 3 Definisjoner

- Planfase: 	Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å utarbeide et forprosjekt

- Prosjekteringsfase: Omfatter all detaljprosjektering inkl registreringer av ledninger i Gemini VA og utarbeidelse av ferdigtegninger

### 4 Gyldig for: Avd for samfunnsutvikling/rådgivende ingeniører/entreprenører

### 5 Utføring

5.1. Generelle krav

- Det skal etableres et lokalt fastmerkenett for hvert prosjekt. For trykkledninger vann og avløp på distriktet er dette normalt ikke nødvendig. Dette skal brukes som grunnlag for både prosjektering og utbygging.

- Det skal avklares nøyaktighetskrav på koordinater før oppstart. Først og fremst gjelder dette høyder.

- GPS kan benyttes under forutsetning av at det tilfredsstiller nøyaktighetskravene.

Ved dårlige forhold (nært høye trær og hus, ved dårlig satellittdekning o.l.) er ikke bruk av GPS akseptert.

5.2. Krav til konsulent og utførende entreprenør

5.2.1 Generelt

- Konsulenten skal sette ut fastmerker etter behov før oppstart. Disse må settes slik at de kan brukes under hele prosjektet. Hvor dette er mulig, skal man knytte det opp mot landsnettet.

- Kritiske punkter i terrenget skal også måles inn samtidig som fastmerker. Det gjelder for eksempel høyde på asfalt i begge endepunkter slik at dette kan kontrolleres.

- Kommunen skal kontrollere og godkjenne fastmerkenettet.

- Fastmerkene med høyder skal tegnes inn på tekniske planer.

- Det må påsees at det benyttes samme fastmerke både ved prosjektering og etterpå ved utbygging.

5.2.2 Krav til x- og y-koordinater

Bruk av GPS kan aksepteres så framt nøyaktighetskravene tilfredsstilles

5.2.3 Krav til høyder (z)

- Trykkledninger (vann og avløp): Utenfor urbane strøk skal høydene måles inn med GPS for minimum hver 20. m. Men på strekninger med gode fallforhold kan kart med kote på 1m aksepteres som grunnlag for prosjektering forutsatt at det tas kontrollpunkter for hver 100m. Dette skal dokumenteres med profilnr og høyde. Der dekning er god nok kan GPS brukes.

- Veg og selvfallsledning: Ved prosjektering av veg og selvfallsledning må det profileres i terrenget. Høyder måles normal inn for hver 10. m.

- For prosjektering i urbane strøk er det strengere krav, og det må påregnes profilering i terreng med utstyr som tilfredsstiller nøyaktighetskravene for alle typer anlegg.

### 6 Informasjonsbehandling

Ingen

# 7 HMS

Vannforsyning, avløp og renovasjon er underlagt internkontroll for ytre miljø. HMS må derfor avklares for alle deler av prosjekteringen.