### 1	Hensikt/sammendrag

- Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er kommunal standard.

### 2 	Referanser

| Eier | System | Nr | Navn |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sanitærreglement for Steinkjer kommune |
|  | Kommunenes sentralforbund |  | Normalreglement for sanitæranlegg. A. Admini-strative og B. Tekniske bestemmelser |
|  | Plan- og bygningslov |  | § 27-1 ”Vannforsyning” og 27-2 2 ”Avløp” |
|  | Forurensningsloven |  | Kap. 4. Særlige regler om avløpsanlegg m.v. |
|  | Kommunale forskrifter |  | Gjeldene forskrifter og gebyrregulativ for vann og avløp |
|  | Norsk standard |  |  |

3. Definisjoner

Kommunale stikkledninger: Det er ledninger for vann- og/eller avløp som i henhold til tidligere praksis ville vært privat og som nå for nye anlegg i henhold til nye regler blir kommunale. Det gjelder ledninger fram til 50 m fra husvegg. Dimensjon på vannledning vil da normalt være 50 mm eller mindre og på avløp 125 mm eller mindre.

Private stikkledninger: Eksisterende eller nye ledninger som ikke overtas for kommunalt vedlikehold.

4. Gyldig for: avd for samfunnsutvikling/rådgivende ingeniører/entreprenører

### 5.  Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5.1 Tilkopling av nye abonnenter

- For abonnenter som ikke er tilknyttet kommunal vannledning fra før skal kommunen bygge vannledning fram til 50 m fra husvegg. Dette er en regel som ble innført fra 01.01.2009. Stikkledningen fram til dette punkt blir da kommunal. I de tilfellene det også tas med avløpsledning i samme grøft gjelder også 50-m regelen for avløp. 50-m regelen gjelder ikke for rene avløpsanlegg. 50 m regnes i rett linje fra der kommunal ledning ligger nærmest enten bolighus eller eventuelt driftsbygning på en gård hvis denne får innlagt vann.

- 50-m regelen for vannledning skal ikke gis tilbakevirkende kraft og gjelder ikke for bebyggelse som allerede er tilknyttet kommunalt vannverk. Det gjelder heller ikke når det legges nye stikkledninger (utskifting) for vann til bebyggelse som allerede er tilknyttet kommunal vannledning og heller ikke når ny ledning blir lengre enn 50 m.

- Ved bygging av nye vann- og/eller avløpsanlegg skal det gis pålegg om tilknytning av all bebyggelse som er i rimelig nærhet av hovedledningen. Pålegg bør sendes ut tidligst mulig i fasen med detaljprosjektering. Maks avstand tidligere for å gi pålegg for avløp har vært ca 250 m. Samme avstand gjelder også for vann. Pålegg gis av byggesak med bistand fra enhet utbygging. Det gis separate pålegg til hver husstand. Det opprettes en egen og felles sak for alle pålegg i tilknytning til ett prosjekt. Pålegg skal sendes min 1 måned før anleggsstart.

- Hjemmel for å pålegge tilknytning til kommunal vannledning er gitt i plan- og bygningslovens § 27.1 ”Vannforsyning”. For avløp er hjemmelen gitt i plan- og bygningslovens § 27.2 ”atkomst og avløp”, pkt 2.

- Kommunens prosjektleder skriver pålegget som underskrives av bygningssjef som har den delegerte myndigheten. Både skjema for vannmåler og sanitærmelding legges. I pålegget må det opplyses om at det for de som ikke leverer vannmålerskjema vil avgifta bli beregnet ut fra bruksareal.

- Med bakgrunn i en søknad vil det være adgang til å søke om fritak i blant annet følgende tilfeller: 									             	             a) Hvis pålagt tiltak medfører for store kostnader, for eksempel mye fjell eller behov for kloakkpumpestasjon.

b) Det er investert i tilfresstillende vannforsyning i senere tid med grunnvann og det kan dokumenteres at vannkvaliteten er god.

c) For avløp må det dokumenteres at avløpsanlegget fungerer tilfredsstillende.

d) Andre særlige grunner

Vurdering av fritak skjer i samarbeid med enhet vann og avløp.

- Det kan også aksepteres å gi en fristutsettelse på 2 år med å kople seg på når spesielle grunner for dette foreligger.

- Når tilknytningen skjer til private vannverk eller til enkeltanlegg gjelder ikke 50 m-regelen for eksisterende vannledninger som kan benyttes. Det innebærer at alle eksisterende private ledninger fortsatt blir privat. Dette gjelder også i de tilfellene det blir lagt ny stikkledning i annen trasé som bli lengre enn 50 m.

- Etter søknad kan det aksepteres å gi fritak for tilkopling av uthus/driftsbygninger på gårdsbruk. Det forutsettes at forsyningen skjer via et ledningsnett som er helt frakoplet det private nettet som er tilknyttet kommunen.

- Kopi av alle påleggene skal oversendes enhet VA slik at de kan følge opp med innkreving av tilknytnings- og årsgebyr. Som betalingsfrist benyttes den frist som er satt i pålegget. Det sendes også kopi til enhet VA av alle fritak og også i de tilfellene fristen blir forlenget. Ei liste med oversikt på alle som har fått pålegg skal også oversendes enhet VA.  Her skal det også føres opp hvor mange boenheter som tilknyttes på hver enkelt eiendom. Liste for hvem som har fått pålegg på ulike anlegg er vedlagt og alle pålegg er dessuten å finne på saken på hvert dokument.

- Når det gjenstår 20 dager av fristen for å kople seg på har enhet vann og avløp ansvar for å sende ut regning på tilknytningsavgift (betalingsfrist på slike regninger er 20 dager)

- For anlegg som bygges i kommunal regi må det sjekkes ut at det ikke er konflikt med kulturminner. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om kommunen helt eller delvis skal dekke utgifter til å avklare om det finnes kulturminner (forundersøkelser). Det ansees normalt som mest aktuelt å legge ledningen i en annen trasé hvis det blir konflikt.

5.2 Administrative bestemmelser for stikkledninger til nye abonnenter

Dette gjelder anlegg i områder hvor det ikke er vann- og avløpsanlegg fra før.

- Kommunen tilbyr å utarbeide nødvendige anbudsdokumenter inkl tegninger for å innhente priser på dette i anbudet for kommunale ledningsanlegg. Det skal tas forbehold om at arbeidet med stikkledningene kan trekkes ut av anbudet.

- Alle utgiftene til gjennomføring av privat stikkledningsanlegg, ekskl utgifter til planlegging, bekostes av abonnentene.

- I noen tilfeller vil dette omfatte både vann og avløp for noen beboere og for andre enten vann eller avløp. Kostnaden for den enkelte abonnent må da gjøres avhengig av hvor mange ledninger dette gjelder.

- Det er tilstrekkelig at abonnentene tar endelig standpunkt til om kommunens entreprenør skal gjennomføre dette når pris er innhentet. Det er en forutsetning at de aller fleste blir med.

- For de som deltar må det underskrives en avtale mellom kommunen og den enkelte abonnent.

- Entreprenør sender faktura direkte til den enkelte huseier.

5.3 Omlegging til separatsystem og utskifting av vannledning

Ved gjennomføring av anlegg som berører eksisterende abonnenter skal det alltid vurderes om det er behov for å pålegge samtidig utbedringer av eksisterende stikkledninger for vann- og/eller avløp. Eventuelle pålegg for utarbeides av saksbehandler ved enhet utbygging på vegne av enhet VA.  Enhetsleder på enhet VA skal skrive under.

Ved utskifting av stikkledninger for avløp fra boliger med fellessystem skal nytt avløp legges som separatsystem. Dette må gjøres selv om nye avløpledninger tilknyttes et kommunalt fellessystem. Det skal da normalt også legges ny overvannsledning, dvs eksisterende fellesledning bør ikke benyttes som ny overvannsledning. Hvis vannledning skiftes ut skal det anbefales samtidig omlegging av avløp til separatsystem.

Pålegg gis med hjemmel i ”Forurensingslovens § 22, første og andre avsnitt” Her står følgende:

”Forurensingsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om det skal være lukket og vanntett. Forurensingsmyndigheten kan avgjøre om alt avløpsvann skal ledes i felles ledning eller om det skal kreves særskilte ledninger for ulike typer avløpsvann. Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensingsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensingsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring når særlige grunner tilsier det.” I forbindelse med pålegget må det gis opplysninger om mulighet til å avvike fra kravet om å lede bort takvann og drensvann fra tomta.

For ny overvannsledning kan ulike løsninger være aktuell. Det vil for eksempel være tilfeller hvor kommunen bare legger spillvannsledning og ikke overvannsledning. Følgende avvik til legging av både stikkledning for spillvann og overvann kan derfor være aktuelt:

- Utenfor tettbygd strøk vil det ofte ikke være eget kommunalt overvannssystem. Eksisterende avløpsledning som for eksempel går ut i en bekk kan da benyttes videre som en ren overvannsledning.

- I tettbygd strøk ser kommunen positivt på at det velges løsninger med å bli kvitt overvannet på egent tomt. Det gjelder både drensvann og takvann. I områder med eldre bebyggelse kombinert med morenemasser ser en ofte at drensledninger mangler og takvann ledes ut på egen tomt. Det sees positivt på at slike løsninger videreføres.  I områder med muligheter for infiltrasjon, som for eksempel morenemasser, kan dette være en god løsning. Men en slik løsning må ikke medføre ulempe for kommunen eller naboer. For boliger i tettbygd strøk skal det alltid føres 2 avløpsledninger fram til husvegg.

- Det må kunne påregnes stikkprøvekontroll på at separeringen er rett utført. Det gjelder med følgende test:

- spillvann: fargetest med slipp i toalett

- overvann: test på at overvann er utkoplet fra spillvann ved slipp av vann i takrenne.

Inntak av overvann og drensvann på baksida av huset til nytt overvannssystem kan aksepteres sløyfet hvis det medfører uforholdsmessig kostnader for huseier.

Entreprenør er dessuten ansvarlig for å sjekke at drensledning er tilkoplet overvannsledning før ledningen blir overfylt.

  - Tekniske bestemmelser generelt

- Ved framføring av avløpsledning er huseier/utførende firma ansvarlig for at eksisterende slamavskiller koples ut. Enhet VA må derfor alltid sjekke ut dette er i orden for eiendommer som allerede er tilkoplet kommunalt avløp,

- Huseier er ansvarlig for at eksiterende stikkledning som skal utkoples plugges forskriftsmessig.

- Kommunen bygger og bekoster vannledning i kommunal grøft og vannledning gjennom offentlig veg (kommune-, fylkes- og riksveg) samt stoppekran i kum. En slipper da å sette av stoppekran i teleskopisk rør som etter en del år kan bli ødelagt/vanskelig å finne. Vann-ledninger anbefales tilknyttet mest mulig i kum med bruk av stoppekran.

- Kommunen bekoster også stoppekran når det velges en løsning med stoppekran utenfor kum. Det monteres da et teleskopisk varerør og avsluttes i toppen med en toppring på 0,5 m og diameter D= 65 cm og med lokk.

- Stoppekraner både i og utenfor kum blir etterpå privat, og det må gis en orientering til de berørte om dette.

- Hvis det velges en løsning med lang stikkledning i kommunal ledningsgrøft blir dette en privat ledning. Hvis huseier ikke aksepteres dette velges en løsning med direkte tilknytning til kommunal hovedledning.

- For omfylling av ledninger i løsmasser kan stedlige masser benyttes dersom de er egnet og det skjer i henhold leggeforskrifter for ledninger. For ledninger helt eller delvis i fjellgrøft beskrives omfyllingsmasser i henhold til Norsk Standard.

- Det er ikke krav om trykkprøving og desinfeksjon av stikkledninger i henhold til Norsk Standard. Men det kan være aktuelt å kreve en enkelt trykktest i forbindelse med stikkledningsanlegg i regi av kommunen. En benytter da driftstrykk og monterer en trykkmåler innvendig i hus samtidig som stikkledning stenges av. Testen består da i å følge med om trykket i den avstengte ledningen synker over tid.

- Alt arbeid med istandsetting av plen og annen beplantning og reparasjon av gjerder, innkjørsler med kantstein, oppgrusing av veg, reparasjon av asfalt og belegningstein med mer må selv utføres/bekostes av den enkelte huseier og tas vanligvis ikke med ved innhenting av pris. Dette omfatter også alt arbeid med eventuell fjerning av det som er nevnt foran. Det samme gjelder istandsetting av privat veg som er avgravd av ledninger. Avlingstap for ledninger over dyrket mark dekkes heller ikke hvis jorda tilhører grunneier som skal tilknyttes det kommunale vannverket. Det er abonnenten selv som må ordne nødvendig tillatelse til å legge privat stikkledning over annen manns grunn.

- Private stikkledninger skal også måles inn og registreres i Gemini VA. Dette gjelder alle stikkledninger i sentrum. For stikkledninger på distriktet vurderes i hvert enkelt tilfelle om innmåling er nødvendig eller om det er tilstrekkelig med registrering ut fra det som er vist på kart. Kravene i dette punkt gjelder kun stikkledningsanlegg som utføres av kommunens entreprenør. For stikkledninger på distriktet måles det helt inn til husvegg hvis den private ledningen er lagt når målingen blir utført.

5.5 Tekniske bestemmelser materiell

Generelt									              Bestemmelsene nedenfor er felles både for tilkopling av ledninger fra eksisterende boliger og ved tilkopling av helt nye boliger.

Ledningene legges slik at spillvannsledning ligger til høyre når en ser mot boligen (sett oppstrøms), overvannsledning i midten og vannledning til venstre.

Vann

Det benyttes vanligvis 32 mm plastrør av PE og trykk-klasse 10 kg. Ved felles ledning for flere abonnenter må behov for større dimensjon vurderes. Det samme gjelder for industri, forretninger, skoler og lignende.

Det skal tilstrebes at flest mulig tilknyttes kommunal ledning i kum. Alle stikkledninger i kum merkes med bestandige skilt montert på kuleventil med gateadresse.

Ved tilknytning direkte på hovedledning vises til ”Normalreglementet for sanitæranlegg” utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund pkt 1.3.3.

Ved tilknytning utenfor kum skal det monteres utvendig bakkekran med teleskopstang så nær hovedledning som mulig, men ikke i kjørebane. I toppen skal ventilen beskyttes med en toppring med diameter D=65 cm og høyde 50 cm. Over ringen monteres lokk av betong eller støpejern med ramme. Tilknytningen på nyanlegg skal skje ved bruk av mufferør med avstikker.

For alle boliger som ligger så lavt at statisk trykk blir høyere enn 6 kg skal det monteres reduksjonsventil. I flere områder i sentrum (for eksempel Sørsia, Nordsia, Sørsuleiret, Nordsileiret, Guldbergaunet og nederste del i søndre Egge) er bassengtrykket på kote 96 redusert til ca kote 75. Her er det også krav om trykkreduksjon for å unngå problemer i de tilfellene reduksjonsventilene settes ut av drift.

For nye abonnenter og allerede tilknyttede abonnenter som renoverer innvendige vannledninger skal det monteres en tilbakeslagsventil etter stoppekran.

## Avløp

Her skal det minimum benyttes følgende grunnavløpsrør av plast:

- Spillvann: D=110 mm trykkløs avløpsledning. Fargen skal være rødbrun.

For pumping av kloakk inn på kommunalt avløp skal det benyttes trykkledninger. Her må dimensjoner vurderes spesielt.

- Overvann: D=125 mm trykkløs overvannsledning. Fargen skal være svart.

5.6 Levering av sanitærmelding

- Firma (entreprenør/rørlegger) som er godkjent skal levere ferdigmelding for sanitæranlegg. Denne skal også omfatte eksisterende private ledninger som fortsatt skal benyttes.

- Alle firma som monterer vannmåler skal levere vannmålerskjema.

- Når et anlegg er avsluttet og fristen for å kople seg på har gått ut er det prosjektleders ansvar å gjennomføre et møte med enhet VA. Det gjøres da opp en status på hvor mange som har fått pålegg om tilkopling i henhold til den frist som er satt. På dette møtet legger samtidig enhet VA fram en oversikt over hvor mange av de som har fått pålegg som a) har levert sanitærmelding og b) levert ferdigmelding, c) montering av vannmåler der det er aktuelt og hvor mange som har betalt.

- Når en har fått opp en status for hvor mange som ikke har levert søknad og/eller ferdigmelding for sanitæranlegg foretar prosjektleder en purring. Kopi av purringen sendes også til anleggets entreprenør.

- Når det ved den interne gjennomgangen påvises avvik tar prosjektleder og kaller inn til et møte hvor både kommunens byggleder og entreprenøren på anlegget deltar. Det klarlegges da vilke private anlegg entreprenøren har hatt ansvaret for. Firma får så et skriftlig krav om å levere det som eventuelt mangler innen1 måned, og det gjøres samtidig oppmerksom på at fortsatt mangelfull innlevering vil kunne medføre at de blir nektet å regne på kommunale anbud.

- Ingen har tillatelse til å kople seg på kommunal vannledning før nødvendig skjema er innsendt. Ved purring av manglende innsendte skjema gjøres oppmerksom på at de som har koplet seg på uten tillatelse kan bli frakoplet.

5.7 Tilknytning av fritidsboliger til kommunalt vannverk

For fritidsboliger er det frivillig å knytte seg til kommunal vannforsyning. De som ønsker slik tilknytning skal sende inn søknad om godkjenning på ordinært vis. Her vil følgende 2 løsninger være aktuelle:

- Utendørs vannuttak (for eksempel kran på yttervegg eller i brønn)

- Innendørs vannuttak.

Innendørs vanninntak krever at det foreligger godkjent avløpsløsning fra byggesak. Ved godkjenning av sanitærmelding for vann er det viktig å sjekke at dette er i orden både med godkjenning og bygging.

For alle nye abonnenter stilles samme krav til utvendig stoppekran som for eneboliger. Det innebærer at en ønsker at flest mulig abonnenter har stoppekran i kum. Alternativt skal løsningen være utvendig bakkekran med teleskopstang så nær hovedledning som mulig.