### 2 	Referanser

| Eier | System | Nr | Navn |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Norvar-miljøblad | Nr 47 | Plan – transportsystem – vann – brannventiler krav til materialer og utførelse |
| Utbygg | Rutinesamling | Nr 30 | Vannkum |

4 Gyldig for: avd for samfunnsutvikling/rådgivende ingeniører/entreprenører

### 5.1 Sluseventiler

- Bruk av kombiarmatur (kryss og ventiler er støpt sammen) aksepteres

- For sluseventiler 200 mm og større er det ønskelig at det benyttes ventil av merke Hawle.

- For dimensjoner 150 mm og mindre kan ventiler av andre merker benyttes forutsatt at kvaliteten er like god.

Aktuelle merker da er for eksempel Esco (Danfos) eller AVK.

For alle dimensjoner skal det innhentes pris både på Hawle og på andre typer ventiler. Endelig valg av type gjøres når materiell skal bestilles.

Når det monteres sluseventiler for stikkledninger i kum er det viktig og ikke montere på stoppekraner på stikkledninger som ikke skal tilknyttes. I stedet settes av T-rør med messingplugg. Dette gjøres for å unngå ulovlige tilknytninger.

I alle kummer hvor det går ut stikkledninger skal det være minst 1 sluseventil på hovedledning. I kummer hvor det går ut grenledninger skal det være 2 sluseventiler.

5.2 Brannventiler

Norvar Miljøblad gir en veiledning i valg av brannventil og til kravspesifikasjoner for materialer og utførelse. Ved bruk av NOR-kupling skal det monteres en kuleventil under brannventilen.

- Ved dimensjoner mindre enn 150 mm skal det normalt ikke monteres brannventil. Hvis det allikevel skal benyttes skal det være NOR-kupling med kuleventil.

- For dimensjoner på 150 mm vurderes valg av type brannventil i hvert enkelt tilfelle. Det benyttes da enten NOR-kupling eller brannventil av stengbar type.

- For dimensjoner større enn 150 mm benyttes brannventil av stengbar type.

5.3. Lufteventiler

Ved alle høybrekk skal det normalt monteres lufteventil. Under lufteventil skal det monteres en kuleventil. Dette gjøres i kum. Samtidig montering av sluseventil på minst ei side må vurderes. Ventil skal normalt monteres hvis det er vesentlig avstand til neste ventilkum eller det er en god del tilkoplinger på strekningen.

Sløyfing av lufteventil kan vurderes hvis det er tilknytning av stikkledning på høybrekket hvor lufta kan tas ut. En forutsetter da at stikkledning har fall fra huset og fram til kommunal ledning på høybrekket.

5.4 Trykkreduksjonsventiler

I tilknytning til trykkreduksjonsventil skal det monteres en sikkerhetsventil nedstrøms. Denne stilles inn slik at den løses ut ved et trykk 1,0 – 1,5 kg høyere enn utgående trykk fra reduksjonsventilen. Dimensjon på sikkerhetsventil blir den samme som på hovedløpet.

Det legges inn alarm når vannmengden øker vesentlig når dette er mulig slik at tilførselen kan stenges av snarest mulig. Det kan for eksempel gjøres når vann leveres fra en pumpestasjon. På reduksjonsventilen skal det monteres manometer.

Det skal alltid monteres en omløpsledning slik at reduksjonsventil enkelt kan stenges og eventuelt demonteres for vedlikehold. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om det er behov for reduksjon også på omløpet. Her er det avgjørende om ledningsnettet nedstrøms tåler et forhøyet trykk for en kort stund. I tabellen nedenfor er det vist vilke dimensjoner en kan redusere med på reduksjonsventilen, på omløpet og på eventuell reduksjonsventil på omløp. Dette er kun veiledende. Det må i hvert enkelt tilfelle foretas en vurdering av vilken dimensjon som bør velges ut fra situasjonen på nettet.

Tabell 25.1 Dimensjon på reduksjonsventil m.m.(innvendig mål)

| Lednings-dimensjon | Hovedledning inn på trykkreduksjon | Trykkreduksjon på hovedledning | Omløps-ledning | Trykkreduksjon på omløpsledning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 150 | 150 | 50 | 50 | 50 |
| 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 250 | 250 | 150 | 150 | 150 |
| 300 | 300 | 150 | 150 | 150 |

5.5 Samlestokk for ventiler

Når det er uttak for 3-4 stikkledninger eller mer i en vannkum benyttes samlestokk, dvs en manifold. Dette er et gjengefritt system. Denne skal ligge i samme dybde som øvrig armatur i kummen. Uttaket fra hovedledning skjer fra via et T-rør eller en mellomring. I tillegg til en hovedstoppekran på samlestokken skal det også monteres en stoppekran inntil hovedledning. Stikkledningene skal føres samlet ut av kum.

Nedgravd armatur kan aksepteres i spesielle tilfeller. For dette se rutine 30 "Vannkum" pkt 5.2.2.

5.6 Diverse

For armatur i kummer hvor det er risiko for innlekking av sjøvann skal det benyttes syrefaste bolter.