### 1. Hensikt/sammendrag

Sørge for at digitale kartdata i tilknytning til nye tekniske anlegg overtatt av kommunen blir lagt inn i kommunens kartdatabase. Dette for å ivareta et godt kartverk samt våre forpliktelser ovenfor Geovekst. Registrering av bygninger følges opp av byggesak i henhold til rutine for dette. Vann- og avløpsledninger registreres i kommunens ledningskartverk i henhold til rutine for dette.

### 2. Referanser

| Eier | System | Nr | Navn |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SOSI- standarden |  | Produktspesifikasjon FKB |

3. Definisjoner

FKB-data: Felles kartdatabase, en samling datasett som utgjør grunnkartet i et område.

Geovekst: Geovekst er samarbeid om etablering og vedlikehold av de mest nøyaktige kartdata i Norge. De sentrale Geovekst-partene er Statens Vegvesen, Energiforsyningen, kommuner, Statens kartverk, Telenor, og Landbruket.

4. Gyldig for

Avdeling for samfunnsutvikling, konsulent

### 5. Registrering av digital kartdata

5.1 Fremgangsmåte ved registrering

- Alle endringer av dagens situasjon skal tilbakemeldes i form av SOSI.

- SOSI filen skal kodes etter gjeldende standard.

- Datagrunnlaget skal inneholde ”kvalitet” og ”datafangstdato”

- Ved starten på alle prosjekt skal det i samråd med konsulent og byggleder for anlegget gjennomføres et møte hvor det tas standpunkt til hvilke data som skal inn i kommunen kartdatabase.

- Det skal i størst mulig utstrekning benyttes prosjekterte data. Supplering med innmålte data gjøres når avvikene/endringene er av betydning eller dette ikke krever for mye ekstra arbeid.

- Vanligvis kan dataene sendes over i 2 etapper. Først sendes over data for prosjektert veg/gangveg/parkeringsplass m.m. Øvrige data på avkjørsler, fotgjengerfelt, gatelys m.m. sendes over senere etter at det er målt inn på nytt etter at anlegget er bygd ferdig.

- Prosjektleder skal i samråd med kartansvarlig sjekke at oversending av data er tilfredsstillende utført.

- Når dataene er ferdig innlagt i grunnkart sender kartansvarlig dette over til prosjektansvarlig for en kvalitetskontroll

5.2 Hvilke data skal registreres

Alle prosjekt har sine særegenheter. Det foretas en vurdering for hvert enkelt anlegg av hva som er aktuelt og kartlegge. Nedenfor er de mest aktuelle temaene listet opp. For komplett liste vises det til SOSI- standarden, produktspesifikasjon for FKB.

- FKB-Veg

- Veg, her registreres vegdekkekant. For asfaltveger registreres asfaltkant. For grusveger registreres kjørebanekanten. For veger der asfalten eller grusen går helt ut til en kantstein, registreres fot kantstein. Vegdekkekant skal etableres sammenhengende uansett tilstøtende langsgående objekter.

- Gatelys

- Gang- og sykkelveg.

- Parkeringsområder.

- Ulike vegsituasjonsobjekter som fartsdempere, ferist og trafikksignalpunkt.

- Gangfelt.

- Vegsperring.

- Annen samferdsel som lysløype, sti og traktorveg.

- Vann- og avløpsanlegg (ekskl ledninger)

- Vann- og avløpspumper med overbygg, inkl evt avkjørsler

- FKB - Bygningsmessige anlegg

  - Eksempelvis bru, kulverter, stikkrenne, tank, tårn, silo, idrettsanlegg og mur.

- FKB - Arealbruk

  - Eksempelvis park, golfbane, lekeplass, gravplass og grustak.

- FKB Ledning El/Tele

- Stolpe, luftledning, fordelingsskap, nettstasjon