# Sjekkliste for barnehagens utelekeområder

NAVN PÅ BARNEHAVE:

DATO:

Utelekeområdene skal bl.a. være med på å gi barna utfordringer. Mange hevder imidlertid at storstilt ulykkesforebygging er til hinder for barnas muligheter for utfordringer. Dersom slike utsagn er sanne, foregår ikke forebyggingen på en hensiktsmessig måte. En god regel vil være:

Det som ser farlig ut, kan være farlig, men det som ser trygt ut skal være trygt!

Fordi utelekeområder er svært forskjellige fra hverandre, er det vanskelig å komme med en fullstendig liste over sjekkpunkter for det ulykkesforebyggende arbeidet. Denne sjekklisten må ses på som en veiviser i forhold til hvordan en tenker ulykkesforebygging. Barnehagen oppfordres til å lage en egen sjekkliste tilpasset eget utelekeareal, som en del av barnehagens internkontrollsystem.

Er utelekeområdet inngjerdet ?							Ja □	Nei □

Er bakkeoverflaten godt drenert slik at vanndybde over 10 cm unngås ?		Ja □	Nei □

Er overflaten fri for glasskår ?							Ja □	Nei □

Er lekeapparatene konstruert og montert i overensstemmelse med

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr av 19.07.96 ?				Ja □	Nei □

(Produkt- og Elektrisitetstilsynet ISBN 82-91057-23-0)

Har alle lekeapparater som innebærer fallrisiko støtdempende underlag?		Ja □	Nei □

(f. eks. 20-40 cm siktet, ikke byggbar sand)

Er alle konstruksjoner/apparater godt festet ?					Ja □	Nei □

Er lekeapparatene uten utstikkende deler eller skarpe kanter som barna kan

falle ned på eller snuble i ?								Ja □	Nei □

Er bolter og skruer nedsenket og godt tilskrudd ?					Ja □	Nei □

Hvis spiker er brukt, er de skikkelig slått inn og spissene bøyd ?			Ja □	Nei □

Er bevegelige deler og fjører på lekeapparatene utformet slik at de ikke kan

klemme/klippe fingre ?								Ja □	Nei □

Er det oppbremsingsflate på slutten av sklier ?					Ja □	Nei □

Ved frittstående sklie; er det sklisikker plattform øverst ved rekkverket

som går naturlig over i selve sklia ?							Ja □	Nei □

Er huske/vippesetene av støtdempende materiale (f. eks. bildekk)?			Ja □	Nei □

Er huskestativene plassert på et avskjermet område slik at andre aktiviteter

ikke kommer i konflikt med huskenes utsvingsområde ?				Ja □	Nei □

Er lekeapparatene slik utformet at barna ikke kan henge seg fast ?			Ja □	Nei □

(Det vil bl. a. si at det ikke skal være åpninger som er mellom 9 og 23 cm.)

Har barnehagen en trygg akebakke ?							Ja □	Nei □

(Oppbremsingsflate uten farlige hindringer.)

Er uteområdet fritt for stikkbusker og/eller giftige planter/busker ?			Ja □	Nei □

Er adkomstvei og uteplass tilfredsstillende måket og strødd på vinters tid ?	Ja □	Nei □

Er farlige skrenter og stup sikret ?							Ja □	Nei □

Er ulike lekeapparater plassert slik at de ikke står i veien for hverandre

eller kommer i konflikt med andre lekeaktiviteter ?					Ja □	Nei □

Er støpte fundamenter på lekeapparater avsluttet minst 20 cm

under bakken og tildekket med fyllmasse ?						Ja □	Nei □

Blir lekeapparater og tremateriale jevnlig sjekket for rust-,

brudd-, og slitasjeskader ?								Ja □	Nei □

Foretas rutinemessige tilsynsrunder ?						Ja □	Nei □

Er det montert snøfangere på evt. skråtak over lekeområder/innganger ?		Ja □	Nei □